## Slide 1: 손목시계 형태의 손 움직임 감지장치
이상연 김규태 김휘서

## Slide 2: 목차
이론적 배경
1
연구 과정
2
연구 결과
3
기대 효과
4

## Slide 3: 이론적 배경
홀 효과
1
자석에 의한 자기장 이론
2
손 움직임 측정 원리
3

## Slide 4: 홀 효과
자기장과 전류가 흐르는 물질에서 전자가 로렌츠 힘을 받아 생기는 전압
-> 홀 효과에 의한 전압을 측정하여 자기장 세기 측정

## Slide 5: 자석에 의한 자기장 이론
우선 몇 가지 가정해야 할 것이 있다.
손목을 타원형으로 근사하자.
네오디뮴 자석을 이상적인 자기 쌍극자로 가정하자.

## Slide 12: 손 움직임 측정 원리
손목에는 수많은 근육이 지나감
손의 운동에 따라 손목 근육의 수축과 이완이 반복

## Slide 13
손과 손목의 굽힘
손목 근육 수축/이완, 손목 외형 변화
홀 센서와 자석 사이의 거리 변화
홀 전압 크기 변화

## Slide 14: 연구 과정
장치 제작
1
자석과 홀 센서 사이 거리에 따른 홀 전압 함수 도출
2
손가락과 손목 움직임 감지 실험
3

## Slide 15: 장치 제작
자석과 홀 센서가 5cm 간격으로 5쌍 배치
MCP3208은 홀 전압을 ADC로 변환하는 기능
(1) 시계줄

## Slide 16
전체 설계도
(2) 본체

## Slide 17
1층 설계도
2층 설계도
리튬 폴리머 배터리, battery charger & booster
탑재된 부분
시계줄을 확실히 감기 위해 만들어진 공간

## Slide 18
3층 설계도
4층 설계도
Raspberrypi zero w가 탑재
MPU6050 센서, OLED Display 탑재

## Slide 19
1번째로 제작한 본체
2번째로 제작한 본체
3번째로 제작한 본체
완성품

## Slide 20: 자석과 홀 센서 사이 거리에 따른 홀 전압 함수 도출
장치를 기반으로 실험을 진행
홀 센서가 자석과 떨어진 거리에 따른 홀 전압의 변화 측정
4개의 데이터를 이용해 분석
실제 홀 센서의 홀 전압이 자기장의 세기에 비례하지 않은 현상을 보정하기 위한 실험
홀 센서는 극성 때문에 2개의 홀 전압 측정. 따라서 자석이 무한 원점에 있을 때 각 전압의 값이 어떻게 나타나는지 파악하기 위한 실험

## Slide 21: 실험 과정
1) 자석이 무한 원점에 있을 때의 전압 측정 (초기 값)
2) 홀 센서와 자석 사이의 거리 측정, 홀 전압 기록
3) 전압과 초기 값 사이의 차 구하고, 이를 Delta로 정의
4) Delta와 홀센서와 자석 사이 거리의 관계 도출. 홀 센서 한 개에 대해 두 번의 같은 실험을 반복하고, 두 값의 산술 평균을 구한다.
(홀센서가 Bipolar이므로 극성 존재. 따라서 A 값과 B값이 나타남. A, B 각각의 산술 평균을 구해야 한다.)

## Slide 22: 실험 과정
5) 앞 과정을 4회 반복
6) 각 과정의 delta 값의 산술 평균을 구한다.
(13mm일 때는 실험 ⓵의 데이터가 없으므로, 3 실험의 평균을 구한다.)
7) 4회 반복한 실험의 평균을 도출
8) 자석과 홀 센서 사이 거리가 6mm인 경우부터 13mm인 경우까지 구해서 표준 데이터를 산출
9) 거리와 홀 전압과의 관계를 알기 위해 추세 선을 그린다.

## Slide 23: 손가락과 손목의 움직임 감지 실험
실제 사람의 손가락과 손목의 움직임에 따른 홀 전압의 변화를 측정
총 3명의 사람을 대상으로 실험을 진행
손목을 구부리고, 피는 시행 각각 5회
엄지, 검지, 중지, 약지, 새끼를 구부리는 시행 각각 3회
홀 전압의 변화 양상을 파악하는 실험

## Slide 24: 연구 결과
자석과 홀 센서 사이 거리에 따른 홀 전압 함수 도출
1
손가락과 손목 움직임 감지 실험
2

## Slide 25: 자석과 홀 센서 사이 거리에 따른 홀 전압 함수 도출
distance | test1-a | test1-b | test2-a | test2-b | A-average | B-average | A-delta | B-delta
6mm | 1011 | 3031 | 1018 | 3016 | 1014.5 | 3023.5 | 801.5 | -833
7mm | 1201 | 2815 | 1202 | 2813 | 1201.5 | 2814 | 614.5 | -623.5
8mm | 1408 | 2592 | 1358 | 2646 | 1383 | 2619 | 433 | -428.5
9mm | 1477 | 2522 | 1463 | 2539 | 1470 | 2530.5 | 346 | -340
10mm | 1546 | 2455 | 1530 | 2471 | 1538 | 2463 | 278 | -272.5
11mm | 1595 | 2406 | 1607 | 2395 | 1601 | 2400.5 | 215 | -210
12mm | 1646 | 2358 | 1647 | 2356 | 1646.5 | 2357 | 169.5 | -166.5
infinite | 1816 | 2190 | 1816 | 2191 | 1816 | 2190.5 | 0 | 0
(1) 실험 1
표에 나타난 값은 전압을 ADC로 변환한 값이다. 실제 전압으로 환산하기 위해서는 을 곱해야 한다.

## Slide 26
(2) 실험 2
distance | test1-a | test1-b | test2-a | test2-b | A-average | B-average | A-delta | B-delta
6mm | 1176 | 2916 | 1304 | 2750 | 1240 | 2833 | 944 | -990.5
7mm | 1551 | 2486 | 1567 | 2465 | 1559 | 2475.5 | 625 | -633
8mm | 1662 | 2378 | 1694 | 2335 | 1678 | 2356.5 | 506 | -514
9mm | 1787 | 2242 | 1794 | 2234 | 1790.5 | 2238 | 393.5 | -395.5
10mm | 1867 | 2162 | 1902 | 2122 | 1884.5 | 2142 | 299.5 | -299.5
11mm | 1994 | 2032 | 1976 | 2052 | 1985 | 2042 | 199 | -199.5
12mm | 2042 | 1987 | 2037 | 1998 | 2039.5 | 1992.5 | 144.5 | -150
13mm | 2071 | 1959 | 2051 | 1977 | 2061 | 1968 | 123 | -125.5
infinite | 2185 | 1843 | 2183 | 1842 | 2184 | 1842.5 | 0 | 0
(3) 실험 3
distance | test1-a | test1-b | test2-a | test2-b | A-average | B-average | A-delta | B-delta
6mm | 910 | 3214 | 891 | 3233 | 900.5 | 3223.5 | 998 | -1128.5
7mm | 1151 | 2905 | 1154 | 2899 | 1152.5 | 2902 | 746 | -807
8mm | 1319 | 2704 | 1363 | 2660 | 1341 | 2682 | 557.5 | -587
9mm | 1480 | 2528 | 1440 | 2576 | 1460 | 2552 | 438.5 | -457
10mm | 1581 | 2420 | 1559 | 2446 | 1570 | 2433 | 328.5 | -338
11mm | 1639 | 2361 | 1629 | 2374 | 1634 | 2367.5 | 264.5 | -272.5
12mm | 1711 | 2287 | 1689 | 2313 | 1700 | 2300 | 198.5 | -205
13mm | 1739 | 2259 | 1723 | 2277 | 1731 | 2268 | 167.5 | -173
infinite | 1898 | 2094 | 1899 | 2096 | 1898.5 | 2095 | 0 | 0

## Slide 27
(4) 실험 4
(5) 자석과 홀 센서 사이 거리에 따른 홀 전압
distance | test1-a | test1-b | test2-a | test2-b | A-average | B-average | A-delta | B-delta
6mm | 939 | 3200 | 919 | 3210 | 929 | 3205 | 1156.5 | -1280.5
7mm | 1145 | 2934 | 1146 | 2920 | 1145.5 | 2927 | 940 | -1002.5
8mm | 1340 | 2702 | 1312 | 2730 | 1326 | 2716 | 759.5 | -791.5
9mm | 1492 | 2532 | 1492 | 2532 | 1492 | 2532 | 593.5 | -607.5
10mm | 1631 | 2390 | 1619 | 2397 | 1625 | 2393.5 | 460.5 | -469
11mm | 1723 | 2291 | 1715 | 2300 | 1719 | 2295.5 | 366.5 | -371
12mm | 1809 | 2205 | 1789 | 2223 | 1799 | 2214 | 286.5 | -289.5
13mm | 1852 | 2160 | 1851 | 2159 | 1851.5 | 2159.5 | 234 | -235
infinite | 2086 | 1924 | 2085 | 1925 | 2085.5 | 1924.5 | 0 | 0
distance | A-delta average | B-delta average
6mm | 975 | -1058.13
7mm | 731.375 | -766.5
8mm | 553.1208 | -580.25
9mm | 435.3502 | -450
10mm | 325.5036 | -334.341
11mm | 261.25 | -263.25
12mm | 197.4317 | -202.75
13mm | 169.0382 | -139.546

## Slide 28
X축은 거리 (mm), Y축은 ADC (ADC* =V(전압))을 의미한다.
거리가 변화함에 따라 홀 전압이 위의 그래프와 같이 변화함을 알 수 있다.

## Slide 29: 손가락과 손목 움직임 감지 실험
(1) 손목 구부림 실험
표에 나타난 값은 전압을 ADC로 변환한 값이다. 실제 전압으로 환산하기 위해서는 을 곱해야 한다.

## Slide 30
(2) 손목 핌 실험
(3) 엄지 구부림 실험

## Slide 31
(4) 검지 구부림 실험
(5) 중지 구부림 실험

## Slide 32
(6) 약지 구부림 실험
(7) 새끼 구부림 실험

## Slide 33
 | 새끼 타깃 | 약지 타깃 | 중지 타깃 | 검지 타깃 | 엄지 타깃
손목 오므림 | DOWN, 0 | UP | DOWN | UP | UP
손목 핌 | DOWN, 0 | DOWN | UP | UP | UP
엄지 오므림 | 0 | DOWN, 0 | DOWN | DOWN, 0 | UP (>100)
검지 오므림 | 0 | DOWN (신뢰도 의심) | DOWN | UP, 0 | 신뢰 불가
중지 오므림 | 0 | UP | DOWN | UP | DOWN
약지 오므림 | 0 | DOWN | DOWN | UP | UP
새끼 오므림 | 0 | 신뢰 불가 | DOWN (>300) | UP (>200) | UP
(1) 기호의 의미
DOWN: 손목이나 손가락에 변화를 준 후 데이터가 하강
UP: 손목이나 손가락에 변화를 준 후 데이터가 상승
신뢰 불가: 데이터의 변화가 100 이하인데, UP인 실험도 있고
DOWN인 실험도 있어서 신뢰도에 심각한 문제가 생긴 실험

## Slide 34
0: 데이터의 변화가 50 이하도 있는 상황. 0만 표시되면 데이터가 변화가 진행한 실험 모두 50 미만이라는 의미이고, 0 앞에 DOWN 또는 UP이 있으면 앞의 경향성대로 데이터가 변화하지만, 변화가 50 이하인 실험이 존재하기 때문에 추가로 표시한 것.
(2) 결과
대체적으로 3회 또는 5회 시행 모두 각 시행의 홀 전압 변화 경향성이 일치함을 알 수 있다.
중지 타깃 홀 센서의 홀 전압 변화 양상의 신뢰도는 다소 떨어짐

## Slide 35
(3) 결론
1) 검지와 약지를 제외한 모든 손가락이 다 구분 가능
2) 검지와 약지를 구분하기 위해 손이 움직일 때 홀 전압이 변화하는 그래프의 개형까지 고려해야 할 것으로 판단
3) 이를 제외한 모든 손가락, 그리고 손목의 오므림과 핌 모두 다 완벽히 구분 가능
4) 모든 실험자의 변화 경향성이 일치하지는 않음 (손목 구조의 특이성에 따른 결과)
5) 각 실험자는 3회 또는 5회 시행 모두 각 시행의 홀 전압 변화 경향성이 일치

## Slide 36: 개선 방안 및 기대 효과
개선 방안
1
기대 효과
2

## Slide 37: 개선 방안
실제 스마트 워치 경우 사람의 자극에 즉각적으로 반응을 해야 하는데, 그래프를 통해 홀 전압의 변화 양상 파악 불가
-> 즉각적으로 어느 손가락이 또는 손목이 움직였는지 반응할 수 있는 장치가 필요
모든 실험자의 홀 전압 변화가 일치하지는 않음. (사람마다 근육이 움직이는 패턴이 다를 수 있다.) 이 패턴을 자동적으로 학습하는 초기화 과정을 수행할 수 있는 프로그램 필요

## Slide 38: 개선 방안
3. 선이 자꾸 끊어지며 손목밴드의 재질이 손의 움직임을 완벽하게 인지하지 못하는 재질
->PCB안에 모든 회로를 넣고 손목밴드를 실리콘으로 만드는 것이 필요. 이 때 실리콘의 경도 조절과 이 제품의 크기를 더욱 줄이기 위해 PCB의 크기 조절이 필요.
4. 현재 라즈베리 파이를 사용하고 있다. 아두이노와 같은 저전력의 프로세서를 사용 필요

## Slide 39: 기대 효과
스마트 워치의 기능을 대신할 수 있다. 기존의 스마트 워치를 사용하기 위해서는 직접 스마트 워치를 터치해야 했지만, 이런 번거로운 작업을 손목 흔들기, 또는 손가락 구부리기와 같은 간단한 과정을 통해 단순화 가능.
수화에도 사용될 수 있다. IMU 센서로 팔목과 팔의 위치를 확인하는 기능을 추가하고, 손가락의 움직임은 홀센서를 이용해 파악해서 손의 움직임을 감지할 수 있다.
-> 비장애인도 청각 장애인과 쉽게 의사소통할 수 있을 것으로 예상.